## Slide 1: “ЭЛЕКТР ТАРМОҚЛАРИ ВА ТИЗИМЛАРИ” ФАНИДАН
16-маъруза

## Slide 2: ЭЛЕКТР ТАРМОҚЛАРИНИ ЛОЙИҲАЛАШ АСОСЛАРИНИ ПРИНЦИПЛАРИ РЕЖА: 1. Лойиҳалашни тузилиши, вазифаси, босқичлари ва таркиби. 2. Истеъмолчилар электр юкламаларини ривожланиши аниқлаш. 3. Электр тармоқларини ишончли ишлаб чиқариш кўрсатгичлари.

## Slide 3: Таянч сўз ва иборалар: Лойиҳа тузилиши, вазифаси, таркиби, босқичлари, ҳисобий ток талаб коэффициенти, келтирилган харажатлар, ишончлилик кўрсаткичлари, тўхталиш сони, тиклаш вақти, кўрсаткичлар.

## Slide 4: –Электр тармоқлар лойиҳалари учта асосий талабларни бажарилишини таъминлаши керак: ишончлик, кучланиш сифати ва иқтисодий жиҳатдан арзонлиги. Унинг иқтисодий жиҳатдан арзонлиги қўйидагича баҳоланади, биринчи икки талаб бўйича вариантларни келтирилган ҳаражатлар усули бўйича тенглиги солиштирилади:

## Slide 5: Бу ерда: У – электр таъминот узулишидан келадиган йиллик зарар. –Тарқатиш тармоқлари умумий лойиҳаси таркибига мураккаб саволлар ишланмаси (разработка) киради: а) тармоқ тугунларда кутиладиган электр юкламаларни аниқлаш; б) номинал кучланиш танлаш; в) подстанция ўрнатиш жойини ва трансформаторлар типини танлаш. г) электр тармоқлари тузилиш ва схемаларини танлаш (очиқ, ёпиқ, айлана ва бошқалар);

## Slide 6: д) симлар кесими ва маркаларини, иқтисодий ток зичлиги бўйича танлаш ва қизишига, кучланиш оғиши, йўқолиши ва қисқа туташув токини қизишига текшириш; е) компенсация қурилмалари ва кучланиши ростлаш қурилмалари танлаш; ж) электр тармоқ элементларида қувват ва энергия исрофларини ҳисоблаш; з) электр тармоқларини ҳимоялаш, тармоқ схемаси ва ҳажмини амортизацияси; и) ҳаво ва кабел линияларини конструктив чизмалари ва ҳисоблари.

## Slide 7: –Лойиҳа учта босқичда бажарилади. Улардан биринчи техник–иқтисодий солиштириш ҳисобланади, бунда асосий топшириқ ҳисоблаб чиқилади, лойиҳани асосий характеристикалари танланади, лойиҳани ташлаш нархини қўрсатгичлари ва лойиҳани (иқтисодий эффекти) самарали иқтисодий томони аниқланади. –Иккинчи босқич–лойиҳаси техник томони ўз ичига барча керакли ҳисоботлар ва текширирувлар

## Slide 8: электр тармоқини барча элементларини танлш ва уларни жойлаштириш (компановку), электр асбоб–ускуналари ва материалларини спецификацияси, молиявий–сметаларни аниқлаштирилган ҳисоблари ҳам киради. Учинчи босқичда – ишчи схемаларни конструкцияларни ишлаб чиқишдан тузилади. Унча катта бўлмаган объектлар 2 та босқич билан чегараланади, айрим ҳолларда битта босқич билан лойиҳаланади (ишчи техник лойиҳа билан).

## Slide 9: Лойиҳалашда биринчи навбатда истеъмолчиларда кутиладиган энг катта юклама (ҳисобий максимал) ва ҳисобланаётган муддатга электр энергия истеъмолини аниқлаш асосий қийматлар ҳисобланади. Иқтисодий максимум қиймати уни қанча вақт давом этишига боғлиқ, яъни 30 минутга тенг вақт қабул қилинади (ярим соатлик максимум).

## Slide 10: Ярим соатлик энг катта ҳисобий ток қуйидаги формула орқали ҳисобланади: (10.2) Бу ерда Рнб – электр тармоғидан истеъмол қилинувчи ярим соатлик энг катта қувват; cos – Ҳисобий максимум даврдаги қувват коэффициенти. Рнб – қиймати бирор маълум бўлган усуллар бўйича истеъмолчилар номинал қувватларини йиғиндиси бўйича аниқланади.

## Slide 11: Талаб коэффициентини физик маъноси қуйидаги ифодада кўрсатилган. (10.3) К0 ва Кз – электр асбоб–ускуналарини бир вақтли (К0) ва юкланиш коэффициентларини (КЗ ) ўртача қиймати: дв ва с– электр двигателлари ва тармоқларини фойдали ишлаб чиқариш коэффициентлари. ­

## Slide 12: Электр таъминоти тизимида ва электр тармоқлари элементларини ишончлилигини асасий кўрсаткичлари қуйидагилар ҳисобланади: а). Йилдаги тўхталишларнинг ўртача сони, –тўхталишлар оқимини параметри, тўхталиш/йил; б). Тўхталишдан кейин тиклаш вақти ТВ, соат/тўхталиш; битта тўхталишни ахтариб топиш ва уни тиклаш учун керакли мажбурий тўхтаб туришнинг ўртача вақти.

## Slide 13: Ишончлилик кўрсаткичлари электр жиҳозларини таъмирлаш ва ишлаши бўйича олинган статик маълумотларни қайта иўлаш асосида аниқланади.
Кўрсаткичлар | Кучланиш, кВ |  |  |  | 
 | 35 | 110 | 220 | 330 | 500
Ҳаво линияси ( учун бир занжирли | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.6
Икки зинжирли (бир занжири ишламайди) | 1.1 | 1.0 | 0.7 | - | -
Икки занжирли (иккала занжири ишламайди) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | - | -
Трансформатор ва автотрансформаторлар(биттаси учун) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.2

## Slide 14: Тўхтатилишдан кейинги ўртача тикланиш вақти, Тв*10-3соат/тўхтатилиш.
Кўрсаткичлар | Кучланиш, кВ |  |  |  | 
 | 35 | 110 | 220 | 330 | 500
Ҳаво линияси : бир занжирли | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 0.6
Икки зинжирли (бир занжири ишламайди) | 0.8 | 0.4 | 0.2 | - | -
Икки занжирли (иккала занжири ишламайди) | 2.5 | 3.0 | 4.0 | - | -
Трансформатор ва автотрансформаторлар биттаси учун) | 45 | 60 | 60 | 350 | 350

## Slide 15: НАЗОРАТ САВОЛЛАРИ: 1. Электр тармоқлари вариантларини келтирилган харажатлар усули бўйича солиштириш формуласини тушунтириб беринг. 2. Лойиҳа таркибига кирадиган мураккаб саволлар ишланмаси нималар киради. 3. Электр тармоқлар лойиҳалари неча босқичда бажарилади. 4. Электр тармоқлари лойиҳасини тузилиши ва вазифасини айтиб беринг.

## Slide 16: Эътиборингиз учун рахмат